## Slide 1: Zephyr RTOS
Seminar 2 Marko Čuljak Mentor: Hrvoje Džapo

## Slide 2: RTOS
Deterministički
Vremenska ograničenja (vremenski kritične operacije)
Malo zauzeće memorije
Višezadaćnost
Visoka sigurnost

## Slide 3: Zašto Zephyr?
Projekt otvorenog koda
Stalni pridonosi i poboljšanja
„Cross-architecture”
Veliki broj implementiranih drivera
BLE, IP stack implementirani i certificirani
Logging podrška
Korak prema Embedded Linuxu

## Slide 5: Memorija
FreeRTOS  manje mogućnosti, „bare-bones” OS, 5-10 kB flash memorije
Zephyr:
  Cijeli sustav za upravljanje projektima i build sustav pomoću west-a
  Velik broj implementiranih drivera
  Zauzeće memorije  stane u 3 kB flasha
Multithreading enabled | 8 kB
Multithreading enabled, no preemption | 8 kB
Multithreading enabled, no preemption, timers disabled | 4 kB
Multithreading disabled, timers enabled | 5 kB
Multithreading disabled, timers disabled | 3 kB

## Slide 6: West
Zephyr’s meta-alat
Sustav za upravljanje repozitorijima
Može se nadograđivati
Lagano inicijaliziranje projekata i upravljanje

## Slide 7: Vrste arhitektura aplikacija
Topologija | Aplikacijski tip | Lokacija app. direktorija
T1 | repository | u primjerima Zephyr repositoryja
T2 | workspace | u direktoriju gdje je i Zephyr
T3 | freestanding | druge lokacije, odvojeno od Zephyr-a
Tablica 3.1: Topologije Zephyr aplikacija [9]
T1
T2
T3

## Slide 8: Building i flashing
west build
west build –b stm32f4_disco
west build –b esp32 –p
west flash
west flash --runner jlink

## Slide 9: Devicetree
Hijerarhijska struktura podataka
Opisuje hardvera – informacije o procesoru, memoriji, periferijama, …
Modularno i portabilno
Automatska konfiguracija i inicijalizacija hardvera i periferija na uređaju
4 vrste datoteka:
  „sources”, .dts
  „includes”, .dtsi
  „overlays”, .overlay
  „bindings”, .yaml

## Slide 11: Device drivers
Velika baza gotovih upravljačkih programa uređaja (device drivers)
Jasno specificiran model kojeg mora zadovoljavati
Podržavaju mnogostruko instanciranje
Generični API-evi za I2C, SPI, senzore, …
Leveli incijalizacije: PRE_KERNEL_1 i 2, POST_KERNEL, APPLICATION, SYS_INIT

## Slide 12: Aplikacija

## Slide 13
Topologija T2
board .overlay datoteke
west build –b BOARD –p
west flash
BOARD:
  Esp32
  stm32f4_disco
  nrf52840dk_nrf52840

## Slide 14: PITANJA?